64 bit	32 bit	16 bit	8 bit

A (accumulator)	RAX	EAX	AX	AL
B (base, addressing)	RBX	EBX	BX	BL
C (counter, iterations)	RCX	ECX	CX	CL
D (data)	RDX	EDX	DX	DL
RDI	EDI	DI	DIL
RSI	ESI	SI	SIL
Numbered (n=8..15)	Rn	RnD	RnW	RnB
Stack pointer	RSP	ESP	SP	SPL
Frame pointer	RBP	EBP	BP	B

; Безусловный прыжок - прыгаем без условий:

jmp	label	; следующие переходы зависят от флагов оставленных в cmp

;Условный прыжок - прыгаем только если соблюдается условие
je	label	; Jump if equal (прыгаем если равно)
jne label ; Jump if not equeal (прыгаем если неравно)
jl label ; Jump if less (прыгаем если меньше < VALUE)
jle label ; Jump if less or equal (прыгаем если меньше/равно <= VALUE)
jz label ; Jump if zero (прыгаем если ноль == 0)
jnz label ; Jump if not zero (прыгаем если не ноль != 0)
jg label ; Jump if greater (прыгаем если больше >)
jge label ; Jump if greater or equal (прыгаем если больше/равно >= VALUE)

mov x, y	x ← y
and x, y	x ← x and y
or x, y	x ← x or y
xor x, y	x ← x xor y
add x, y	x ← x + y
sub x, y	x ← x – y
inc x	x ← x + 1
dec x	x ← x – 1
syscall	Invoke an operating system routine
db	A pseudo-instruction that declares bytes	that will be in memory when the program	runs